## Slide 1
第4章 PIC16C5X单片机软核验证

## Slide 2
PIC16C5X单片机软核验证
软核和硬核的概念
我们这里提到的软核硬核都是指嵌入在FPGA的CPU而言，这是因为我们使用硬件描述语言描写的PIC16C56是要在FPGA上验证其功能的正确性。
硬核：
FPGA本身就嵌入的CPU硬件结构，只是用于不用，如何使用的问题交给设计者决定而已。不论设计者用与不用，它都存在于FPGA里面。
软核：
在FPGA内部并不存在这样的硬件结构，设计者使用了某种硬件描述语言（或者说是最基本的逻辑门电路）活生生的搭建的一个CPU。

## Slide 3
PIC16C5X单片机软核验证
软核和硬核的概念
软核和硬核各有什么好处？
我们打个比方可能更能说明问题。还记得我们我们刚刚学习写字的“青葱岁月”吗？其中有一节专门的“写字课”，开始练字的时候是描红（上面有字的轮廓，照着描写就OK了），练到一定水平就要抛开字帖，拿着白纸写就可以了。而硬核就好比字帖，每个要写的字都是固定好的，必须照着去写；而软核就好比白纸，上面什么也没有的，要写什么字都可以。同样写一个“电”字，在写之前，硬核是有轮廓在那里的，这个字写的不能太大也不能太小，位置也相对固定，好的临摹就是要求要不偏不倚的把原有的字重现出来；
而软核上面什么都没有，软核靠自由发挥，可以写的方方正正，也可以歪歪扭扭；可以写的大一些，也可以写的小一点点，甚至原本一个字的位置，也可以用同样的多个“电”字来填充。
临摹出来的硬核写的肯定漂亮，并且稳定性好、性能佳，但是，“临摹”的功能是固定的，这块电路是“死”的，不能写别的字；自由发挥的软核虽然没那么端端正正，稳定性、可靠性都是差一些，但是可写的“字”都是不受局限，灵活性高很多，思想有奔放，你的软核就有多奔放。

## Slide 4
PIC16C5X单片机软核验证
验证方案
假设我们使用硬件描述语言写的PIC16C56单片机的软核如上图所示，主要由两部分组成：运算控制逻辑单元（pic16c56）和指令存储单元（rom）.
rom：我们知道，CPU执行的是指令，而这些指令需要先写进指令存储器中，当CPU需要执行的时候，它自己调用执行就OK了，这里我们使用rom模块存储12位宽的PIC16C56指令。
逻辑运算单元：获取rom里面的指令，根据指令提供的信息，执行相应的计算和控制。

## Slide 5
PIC16C5X单片机软核验证
验证方案
方案:
在modelsim环境下，验证RTL 功能的正确性。验证有两方面，本课程以PIC16C56单片机为例，所以，我们编写的RTL代码仿真结果和实际PIC厂家的仿真器仿真结果完全一致。这也是FPGA验证的前提。
在FPGA中进一步验证软核的功能完整性和代码的可综合性、时序等方面问题。保证FPGA最终的运行结果和实体单片机功能完全一致。

## Slide 6
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证
我们知道modelsim仿真环境下，没有现成的rom单元，我们必须根据实际的rom单元的功能和时序，自己编写rom仿真模型。

## Slide 7
7
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----rom建模
上图为Altera公司的QuartusII 软件提供的他们公司自己的rom宏模块的时序图，因为我们后续的FPGA验证采用Altera公司的FPGA芯片，所以，这里rom建模时候，直接按照他们公司的rom工作时序建立rom模型。

## Slide 8
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----指令存储
在modelsim工程文件下，新建一个名为“***.txt”文件，文件名随便取。
里面内容如下：
@0000 110000000011
@0001 000000101000
@0002 110000000101
@0003 000111001000
@03ff 101000000000
十六进制表示地址
相应地址上存放的指令

## Slide 9
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----指令存储
@0000 110000000011
@0001 000000101000
@0002 110000000101
@0003 000111001000
@03ff 101000000000
地址0上存放的指令：MOVLW 3 ; 将常数3置入W寄存器

## Slide 10
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----指令存储
@0000 110000000011
@0001 000000101000
@0002 110000000101
@0003 000111001000
@03ff 101000000000
地址0上存放的指令：MOVLW 3 ; 将常数3置入W寄存器
地址1：MOVWF 8 ;将W里面存放的数据3送到通用寄存器F8

## Slide 11
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----指令存储
@0000 110000000011
@0001 000000101000
@0002 110000000101
@0003 000111001000
@03ff 101000000000
地址0上存放的指令：MOVLW 3 ; 将常数3置入W寄存器
地址1：MOVWF 8 ;将W里面存放的数据3送到通用寄存器F8
地址2：MOVLW 5 ;将常数5置入W寄存器

## Slide 12
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----指令存储
@0000 110000000011
@0001 000000101000
@0002 110000000101
@0003 000111001000
@03ff 101000000000
地址0上存放的指令：MOVLW 3 ; 将常数3置入W寄存器
地址1：MOVWF 8 ;将W里面存放的数据3送到通用寄存器F8
地址2：MOVLW 5 ;将常数5置入W寄存器
地址3：ADDWF 8,0 ;将寄存器F8和W寄存器里面的数据相加，计算结果保存在W寄存器中

## Slide 13
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----指令存储
@0000 110000000011
@0001 000000101000
@0002 110000000101
@0003 000111001000
@03ff 101000000000
地址0上存放的指令：MOVLW 3 ; 将常数3置入W寄存器
地址1：MOVWF 8 ;将W里面存放的数据3送到通用寄存器F8
地址2：MOVLW 5 ;将常数5置入W寄存器
地址3：ADDWF 8,0 ;将寄存器F8和W寄存器里面的数据相加，计算结果保存在W寄存器中
地址3ff：goto 0 跳转到地址0

## Slide 14
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----指令读取
1.在testbench文件中加入：
名字和前面讲到的存储指令的.txt文件名字一致。
Rom模块中的memory存储器
为什么这么描写，具体见Verilog语言中的 系统任务$readmemb
如果指令以十六进制描写，这里则使用$readmemh

## Slide 15
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----手动编写机器指令验证效果
时钟上升沿读出指令存储器中的数据。
地址
计算结果

## Slide 16
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----C语言验证
上面手动编写机器指令，验证虽然简单，但是，代码覆盖率和CPU指令兼容性不好，为了进一步验证，我们使用C语言验证我们设计的正确性。
C语言是高级语言，必须通过编译器编译成二进制机器指令，我们才能使用。
由于本设计针对的完全兼容PIC16C56单片机的微控制器，所以，它能够使用PIC单片机厂家提供C编译器编译生成的二进制机器语言。由于MicroChip公司的maplab IDE只能编译汇编语言，所以，这里我们需要将maplab IDE软件和PICC这两个软件联合使用，才能编译C语言。由于篇幅的限制，具体怎么联合使用这两个软件，这里就不详细说明了。通过编写C语言程序，然后编译生成.hex文件，这里的hex文件就是我们需要的二进制机器代码，但是，我们不论在modelsim底下仿真还是在QuartusII里面作为rom初始化文件，我们都要将这个hex文件进行相应的格式转化

## Slide 17
篇幅有限值贴部分代码。。。。。。。
C语言程序
篇幅有限值贴部分代码。。。。。。。
编译生成的hex文件
放大
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----C语言验证

## Slide 18
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----hex文件格式
上面的hex文件在实际应用中，本来是通过下载器下载到PIC单片机中就可以执行的机器指令。
我们在仿真验证中，还需要稍加修改才能使用。
在修改之前，我们需要先了解hex文件的格式，才能提取出modelsim仿真需要的指令。
Hex文件是可以烧写到单片机中，被单片机执行的一种文件格式，生成Hex文件的方式由很多种，可以通过不同的编译器将C程序或者汇编程序编译生成hex。Hex文件如果用特殊的程序来查看（一般记事本就可以实现）。打开后可发现，每个都文件以行为单位，每行以冒号开头，内容全部为16进制码。

## Slide 19
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----hex文件格式
:10000000A304660B6D006B006C0009020A01430734
:100010000C0A6700680000081F0C2D010304AD02E4
:1000200069036A0303070F0A2A0329030A028800E7
上面是由C语言编译生成的hex文件内容的前三行，我们很容易发现，每一个行都是由冒号开始，每一行叫一个记录，每个记录都有相同的格式：
:[AA][BBBB][CC][DD....DD][EE]
AA表示该行中共有多少字节数据：[SS.....SS]，注意是字节数
BBBB表示该记录中数据存放的首地址，每个字节占一个地址
CC表示该记录的类型：CC=0，数据记录；CC=1，文件结束；CC=2，扩展段地址记录；CC=4，扩展线性地址记录
DD表示该记录中的数据，即对应指令编译后的机器代码，低8位在前，高8位在后
EE表示该记录的校验和，即把校验位跟前面的数字相加，最后结果的低8位为0

## Slide 20
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----hex文件格式
:100010000C0A6700680000081F0C2D010304AD02E4
: [10][0010][00][0C0A-6700-6800-0008-1F0C-2D01-0304-AD02][E4]
可以写成：
10:表示这个记录的数据总共有16个字节 0C0A-6700-6800-0008-1F0C-2D01-0304-AD02
0010：表示这个记录第一个数据的起始地址是16,注意每个地址对应一个字节，如果需要指令对应的地址，应该除以2（因为每条指令12位，需要两个字节记录）。
00：数据记录
0C0A-6700-6800-0008-1F0C-2D01-0304-AD02：记录的数据，总共16个字节，由于高位在后，低位在前，所以实际的指令为： 0A0C-0067-0068-0800-0C1F-012D-0403-02AD
E4：校验位，10+00+10+00+0C+0A+67+00+68+00+00+08+1F+0C+2D+01+03+04+AD+02+E4= 300,低八位为0

## Slide 21
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----hex文件转化为可仿真的指令
由$readmemh的格式，我们知道，我们需要仿真的指令存放方式为：
@[AAAA ] BBBB CCCC DDDD …
十六进制的地址，也就是本行第一条指令存放的地址
十六进制的指令，其实我们只用到它的低12位，因为我们使用的指令宽度为12位
假设BBBB这条指令存放在0位置，则CCCC地址为1 DDDD地址为2
那么@[0000]

## Slide 22
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----hex文件转化为可仿真的指令
:10000000A304660B6D006B006C0009020A01430734
:100010000C0A6700680000081F0C2D010304AD02E4
:1000200069036A0303070F0A2A0329030A028800E7
@0000 04A3 0B66 006D 006B 006C 0209 010A 0743
@0008 0A0C 0067 0068 0800 0C1F 012D 0403 02AD
@0010 0369 036A 0703 0A0F 032A 0329 020A 0088
地址0000存放的指令为 04A3 地址0001存放的指令为0B66
。。。
地址0008存放的指令为0A0C 地址0009存放的指令为0067 。。。。。
转化后

## Slide 23
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----hex文件转化为可仿真的指令
为了节省手动转化浪费时间，我们可以编写一个小软件，从hex文件直接转化到我们modelsim仿真需要的指令。
这是自己写的一个小软件，用来将hex文件转化为txt格式的modelsim仿真文件。

## Slide 24
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----hex文件转化为可仿真的指令
使用方法：
假设使用C语言编译生成的文件叫123.hex
1.直接使用记事本打开123.hex文件，另存为123.txt
2.双击supig.exe,启动后的界面如下所示：
3.选择方法一，点击开始，找到123.txt文件，确定就提示转化完毕。
4.在存放123.txt目录找到一个名字叫123_converted.txt的文件，这就是我们modelsim仿真需要的指令文件。

## Slide 25
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----hex文件转化为可仿真的指令
转化前的hex文件内容
转化后的指令文件内容

## Slide 26
PIC16C5X单片机软核验证
Modelsim验证----验证修改
到这一步，C语言的兼容性验证准备工作就全部做完了，现在开始看仿真结果，修改设计中的不正确地方，反复修改，直到符合我们的设计要求，结果和PIC厂家给仿真工具结果一样，使用不同的C程序，多次验证。
如果验证没有问题，就可以开始FPGA验证了。

## Slide 27
PIC16C5X单片机软核验证
FPGA验证
FPGA验证和modelsim验证方法基本相同，不同之处就是rom模块，我们在modelsim里面使用verilog建立的rom模块，在FPGA中，我们需要调用FPGA中的rom IP核。
调用的rom IP

## Slide 28
PIC16C5X单片机软核验证
FPGA验证------指令存储器 rom
我们使用Altera公司的Cyclone III 系列的EP3C16Q240C8 FPGA芯片。使用QuaretusII 8.0软件。
调用FPGA中的IP核

## Slide 29
PIC16C5X单片机软核验证
FPGA验证------指令存储器 rom
名字叫my_rom,这里的名字可以随便取

## Slide 30
PIC16C5X单片机软核验证
FPGA验证------指令存储器 rom
指令的位宽为12，1K的地址空间。

## Slide 31
31
PIC16C5X单片机软核验证
FPGA验证------指令存储器 rom

## Slide 32
32
32
PIC16C5X单片机软核验证
FPGA验证------指令存储器 rom
找到我们的hex初始化文件，这个文件的产生方法，后面会专门讲解

## Slide 33
PIC16C5X单片机软核验证
FPGA验证------指令存储器 rom
接下来一路next就OK了，rom模块建立完成。
为我们刚刚建立的rom模块建立symbol,以便后面的调用。

## Slide 34
在.bdf文件的空白处双击左键，调出
PIC16C5X单片机软核验证
FPGA验证------指令存储器 rom

## Slide 35
使用相同的方法建立PIC16C56模块的symbol图。用线连接整个工程就建立OK了。。编译下载就能看到设计的效果。
PIC16C5X单片机软核验证
FPGA验证------指令存储器 rom

## Slide 36
动态显示九九乘法表
PIC16C5X单片机软核验证
FPGA验证------指令存储器 rom

## Slide 37
PIC16C5X单片机软核验证
FPGA验证------rom初始化hex文件格式
前面我们在调用rom IP 的时候，提示要找到hex初始化文件，我们当时没有讲。
其实，FPGA 的rom初始化文件也叫HEX文件，我们C编译器生成的指令文件也叫hex文件，这两个文件基本相同，但是我们也需要稍微修改以后才能用在FPGA中。
这是C编译器生成的hex文件格式
:[AA][BBBB][CC][DD....DD][EE]
AA表示该行中共有多少字节数据：[SS.....SS]，注意是字节数
BBBB表示该记录中数据存放的首地址，每个字节站一个地址
CC表示该记录的类型： CC=00，表明后面的是数据（CC=0，数据记录；CC=1，文件结束；CC=2，扩展段地址记录；CC=4，扩展线性地址记录）
DD表示该记录中的数据，即对应指令编译后的机器代码，低8位在前，高8位在后
EE表示该记录的校验和，即把校验和跟前面的数字相加，最后结果的低8位为0

## Slide 38
PIC16C5X单片机软核验证
FPGA验证------rom初始化hex文件格式
这是C编译器生成的一行机器码指令
:080070004306E80068020008E5
因为C编译生成hex文件的时候，以字节计数，而我们的指令是12位的，所以，一条指令对应两个字节，我们需要将上面机器码中的地址除二
同时，指令的高8位是在右边，我们需要修改将高八位和低八位调换位置。
所以转化后的格式为：
:08003800064300E802680800E5
同样，我们为了节约时间，使用自己编写的小软件转化。选择方法二转化成的就是我们在FPGA中需要的文件，转化完成后是.txt文件，我们 只需手动将格式改为.hex文件就ＯＫ了

## Slide 39
PIC16C5X单片机软核验证
到此为止，我们的验证正式完成，可以看到执行结果。

## Slide 40
第4章 PIC16C5X单片机软核验证
谢谢！