## Slide 1
第3章 机器码在CPU执行过程

## Slide 2
上节课我们介绍了PIC16C5X单片机基本硬件结构，但是，我们知道，单片机的强大之处并不是一堆规模巨大的电路，而是，这些电路能“听话”，按照我们告诉它的进行运算，执行。
CPU
存储器
将A地方存放的小纸条给我拿回来
好的， 听懂了
这是A地方存放的小纸条，给你，接好了
哦，纸条上说，将
寄存器F8+5的计算
结果送回到B位置
给B位置的小纸条写上刚刚的计算结果
好的， 算完了
机器码在CPU执行过程
寻址

## Slide 3
CPU很强大，但是同时也很笨，没有丝毫的主动思考能力。我们必须准确的告诉它去什么地方，干什么事情，它才能准确的完成任务。
所以，CPU准确计算的前提是它能准确的找到位置，说的专业一点那就是就是“寻址”
PIC16C56寻址方式根据操作数的来源，可以分为：
寄存器间接寻址
立即数寻址
直接寻址
位寻址
机器码在CPU执行过程
寻址

## Slide 4
机器码在CPU执行过程
寻址
位寻址
这种寻址方式可以对寄存器中的任何一位进行操作。

## Slide 5
机器码在CPU执行过程
指令的执行过程
取指
译码
执行

## Slide 6
机器码在CPU执行过程
取指译码执行
取指：
简单讲，从指令存储器中取出指令。专业一点,根据指令存储器地址总线上的地址信号，在时钟控制下，取出相应地址上的数据（指令）。
指令存储器，顾名思义就是存放指令的地方，一般情况就是一个rom模块
本课程后续的FPGA验证是在Altera 的FPGA中验证，所以，指令存储器使用FPGA中ROM IP核

## Slide 7
机器码在CPU执行过程
取指译码执行
rom 时序图
每个时钟上升沿，将address地址上面的数据取出到q输出。
这里我们需要解释一下，地址位选择10位，而q输出为12位的原因：

## Slide 8
机器码在CPU执行过程
我们知道，rom是用来存放指令的地方，q输出当然就是指令了，而PIC16C56单片机的指令都是12位宽的，所以，我们选择数据位为12位。
从左图中我们可以看出，原厂的单片机里面的rom容量为1K，所以，地址应该为10位
取指译码执行

## Slide 9
机器码在CPU执行过程
PIC16c56上电复位后，地址总线上地址为10‘b1111_1111_11
当时钟上升沿到来时候，取出此地址上对应的指令
取指译码执行

## Slide 10
机器码在CPU执行过程
如图所示，hex文件是使用PIC单片机厂家提供的C语言编译器生成的机器语言程序，我们可以看到地址3ff里面存放指令A00；地址000存放指令30B
A00转化为二进制: 1010_0000_0000
30B转化为二进制：0011_0000_1011
取指译码执行

## Slide 11
11
机器码在CPU执行过程
在PIC指令中查找，发现：
1010_0000_0000 ：GOTO 0
0011_0000_1011 ：RRF 8,0
跳转到 地址0
对寄存器11循环右移1一位
取指译码执行

## Slide 12
12
12
机器码在CPU执行过程
上电复位,初始化地址3ff
地址：111_1111_1111
指令：1010_0000_0000
译码
执行
跳转到 地址0
PC<=0000_0000_00
地址：00_0000_0000
指令： 0011_0000_1011
再次修改地址指针。。。。。
注:
PC 指针除过goto等跳转指令以外， 都是顺序加一。
也就是正常情况下，本条指令执行完后，PC<=PC +1
取指译码执行

## Slide 13
机器码在CPU执行过程
取指译码执行
13
13
13
上电复位,初始化地址3ff
地址：111_1111_1111
指令：1010_0000_0000
译码
执行
跳转到 地址0
PC<=0000_0000_00
我们取到的指令：1010_0000_0000，通过查找PIC指令集，我们很容易知道其意思：跳转到地址为0的位置执行相应的指令，但是，CPU是怎么知道要跳转？
CPU里面有一个叫“译码器”的硬件电路，它通过分析1010_0000_0000很容易知道要进行跳转操作。

## Slide 14
机器码在CPU执行过程
取指译码执行
译码：
简单讲就是对当前取得的指令进行分析，分析出它要求什么操作，并且产生相应的操作控制信号。
左边是译码电路的TRL实现，我们很容易得到有用的信息，比如前面提到的：输入的指令为goto指令，则 reg <=1’b1;goto goto高电平，表示输入的指令为goto指令；
同时， longk <= instruction[8:0];寄存需要跳转的地址。
不是说好地址是十位的吗？
这里涉及到存储器结构。。下面做简单介绍。

## Slide 15
机器码在CPU执行过程
取指译码执行
左边是PIC16C56单片机的程序存储器结构，地址空间为1K，也就是地址总线位宽是10位；最高位决定指令存储的页（page 0 和page 1）；而我们发现goto指令结构为：
101k_kkkk_kkkk
如果只使用 k_kkkk_kkkk，只能跳转512个地址空间；
为了解决这个问题，PIC单片机做法是 状态寄存器F3[5]决定goto到底跳转到那个页。
所以，遇到goto指令时候，PC指针的值为｛F3[5], k_kkkk_kkkk ｝
所以--------------

## Slide 16
机器码在CPU执行过程
取指译码执行
在后面的代码中还有这么一句：
if(goto) pc<={status[5],deco_longk};

## Slide 17
机器码在CPU执行过程
取指译码执行
执行：
根据译码产生的“操作命令”形成相应的操作控制信号序列，通过运算器、存储器以及输入、输出设备执行，实现每条指令的功能，其中包括对运算结果的处理以及下条指令地址的形成。
地址：111_1111_1111
指令：1010_0000_0000
译码
有用信号：goto=1’b1
longk <= instruction[8:0]
执行：
if(goto) pc<={status[5],deco_longk};
修改地址

## Slide 18
机器码在CPU执行过程
时序设置
从上面所讲内容我们发现，一个指令进入CPU执行过程，是按照一定的规则一步一步进行的，为了达到这个目的，PIC单片机里面采用的方法：
4振荡器信号从OSC1端口输入单片机后，经过分频电路产生4个不重叠的内部时钟信号Q1、Q2、Q3、Q4。时序图如下所示。
一条指令周期需经过Q1~Q4 四个节拍来完成，PIC16C5X除了地址跳转指令是二周期指令，其余全部是单周期指令。一条指令正在执行时，PC值又在Q1节拍间加一，把下一条需要执行的指令取到指令寄存器中，准备让CPU执行下一条指令了。

## Slide 19
机器码在CPU执行过程
时序设置

## Slide 20
机器码在CPU执行过程
时序设置
上图中采用了一定的流水线结构，时序比较复杂，本课程侧重单片机工作的基本原理，所以，将以上时序控制略加修改，具体如下：
在timer模块里面产生C1，C2,C3三个时钟，整个CPU的工作都是在 C1，C2，C3三个时钟信号控制下按顺序进行的。

## Slide 21
机器码在CPU执行过程
时序设置
C3上升沿：取指
C1上升沿：译码
C1下降沿：给暂存寄存器分配计算的数值
C2上升沿：ALU进行计算产生DC，C，Z状态字。
C2下降沿：对ALU计算的结果yi进行分配，修改状态字status,修改PC值， 对堆栈进行操作。
暂存寄存器：用来存放两个操作数里面的第一个，数据来源有两个，一是：数据寄存器中的数据（具体是哪个数据，由指令指定），二是：指令里面的立即数
yi寄存器:用来暂存放ALU的计算结果

## Slide 22
机器码在CPU执行过程
机器码执行举例
举例：
3+5=8 这个计算在PIC16C56中如何实现？
首先，我们写出如下汇编语言:
MOVLW 3 ; 将常数3置入W寄存器
MOVWF 8 ;将W里面存放的数据3送到通用寄存器F8
MOVLW 5 ;将常数5置入W寄存器
ADDWF 8,0 ;将寄存器F8和W寄存器里面的数据相加，计算结果保存在W寄存器中
这里用到了两个寄存器，我们稍做复习：
W寄存器：W寄存器用来存放两个操作数指令中的第二个操作数，或者用以进行内部数据传送。算术逻辑单元ALU把W和寄存器连接起来，ALU的运算结果通过数据总线可以送到W保存。 不可寻址。
F8通用寄存器：可以寻址的通用寄存器，其地址为8。

## Slide 23
机器码在CPU执行过程
机器码执行举例
上面的汇编语言翻译成机器码为：
1100_0000_0011 //将常数3置入W寄存器
0000_0010_1000 //将W里面存放的数据3送到通用寄存器F8
1100_0000_0101 //将常数5置入W寄存器
0001_1100_1000 //将寄存器F8和W寄存器里面的数据相加，计算结果 //保存在W寄存器中

## Slide 24
机器码在CPU执行过程
机器码执行举例---取指
C3上升沿：取指
地址 0
C3时钟上升沿取指
取出的指令：
MOVLW 3 ; 将常数3置入W寄存器

## Slide 25
机器码在CPU执行过程
机器码执行举例---译码
C1上升沿：译码
C1上升沿
Movlw高电平代表指令为 MOVLW
常数3
二进制码 | 名称 | 助记符 操作数 | 操作 | 状态影响
1100_kkkk_kkkk | 常数置入W | MOVLW W, k | kW | NO
译码就是分析指令，解析出指令中的有用信息。
这条指令中，有用信息就是两个：一个是说明这条指令为movlw,第一个是说明，需要给W寄存器中置入的常数为3

## Slide 26
机器码在CPU执行过程
机器码执行举例---给b寄存器分配数字
C1下降沿：给暂存寄存器分配计算寄存器的数值
。。。。。。
。。。。。。
将译码产生的k(k=3)送入暂存寄存器
C1下降沿
暂存寄存器得到3

## Slide 27
机器码在CPU执行过程
机器码执行举例---修改状态字
C2上升沿：
ALU进行计算产生
DC，C，Z状态字，同时将计算结果送入yi寄存器（用来寄存ALU的计算结果）
二进制码 | 名称 | 助记符 操作数 | 操作 | 状态影响
1100_kkkk_kkkk | 常数置入W | MOVLW W, k | kW | NO
MOVLW 不影响状态字

## Slide 28
机器码在CPU执行过程
机器码执行举例---DC、C、Z、计算结果yi
C2上升沿：
ALU进行计算产生
DC，C，Z状态字，同时将计算结果送入yi寄存器（用来寄存ALU的计算结果）
。。。。。
。。。。。
MOVLW 不影响状态字
C2上升沿
yi得到暂存寄存器中的数据（3）

## Slide 29
C2下降沿：对ALU计算的结果yi进行分配，修改状态字status,修改PC值， 对堆栈进行操作
机器码在CPU执行过程
机器码执行举例---修改状态字
上一步中，DC、C、Z都保持不变，所以，这一步中的状态寄存器status保持不变。
这条指令不是跳转指令，所以，只需要：
PC=PC+1
。。。。
C2下降沿

## Slide 30
机器码在CPU执行过程
机器码执行举例---MOVLW指令执行完成
到目前为止，MOVLW 3 这条之指令正式完成，W寄存器保存的数值变为3，PC指针加一之后，变为1.
下条指令在rom指令存储器中地址1中取指令：
MOVWF 8 ;将W里面存放的数据3送到通用寄存器F8

## Slide 31
机器码在CPU执行过程
小结：机器码如何在CPU中执行？

## Slide 32
第3章 机器码在CPU执行过程
谢谢！