## Slide 1
第2章 PIC处理器指令集

## Slide 2
PIC16C5X 单片机指令集
引言
2009年6月15日，MIPS公司网站发布新闻，中国科学院计算所取得MIPS32和MIPS64 架构的授权，用于龙芯的开发和商用。在处理器领域，架构（architecture）指处理器的指令集体系结构，microarchitecture 指处理器的微架构，也就是内部实现的结构。这条新闻简而言之就是：龙芯采用了MIPS的指令集。
处理器是电子信息领域最为关键的、最底层的技术，一直被国外把持着，龙芯作为我国自主研发的处理器，牵动着各个方面的神经，我们都希望自己的处理器能完全自我创新，不被国外所控制，然而，龙芯还是不得不使用了别人的指令集，这归根到底，还是指令集的威力太过强大，它的强大在于它背后是一个生态链，而不是一家公司。
指令集就像语言一样，定义一套语言其实并不是很困难，难的就是你让别人接受你定义的语言。如果重新使用一套指令集，与之配套的编译器、操作系统、各种应用软件也都要重新编写，这样的工作量和难度，是无法想像的，因此使用现存的指令集以及软件，也是无奈的选择。

## Slide 3
PIC16C5X 单片机指令集
指令集是什么？
CPU的主要任务就是计算，所有的操作都可以看成计算，例如:C=A+B，我们一看就知道这是什么意思，但是，CPU就是只能认识0和1，不认识这句话的意思，更谈不上知道C=A+B和C=B+A是相同的意思。因此，我们需要定义一套规则，让计算机能够理解人类的意图。
我们将A、B、C称为操作数，“+”称为操作码。处理器中做运算的单元称为ALU，操作码告诉ALU需要进行什么样的计算。一般情况下，操作数存放在存储器（memory）里面，由于存储器中访问数据很慢，因此在离ALU很近的地方，放置了一些寄存器（Registers）,这样的中间的计算结果就可以存储在寄存器中，不用每次都经过存储器。
地址 | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 。。 | 。。
值 | A | B | C | - | - | - | - | - | -
memory
register
ALU
处理器运算模型

## Slide 4
PIC16C5X 单片机指令集
指令集是什么？
以前学习过汇编语言的同学应该很清楚一个基本的C=A+B操作，使用8086汇编语言可以写成如下：
load R3, #0 ; 从内存地址0处取A这个值，放在R3中
load R2, #1 ; 从内存地址1处取B这个值，放在R2中
add R0， R3，R2 ；把R3和R2相加，结果放在R0中
store R0, #2 ; 把R0中的值放在内存地址2中
每行语句就是一条指令，load 、add、store为操作码，后面跟着的是操作数，“；”后面为注释，这种指令的写法就是汇编语言格式。
处理器公司对外发布的指令手册，就使用汇编语言来进行描述。
由于计算机只能认识0和1这两个数字，不认识load、add这些字，因此，这些字要被编码为计算机能识别的格式。

## Slide 5
PIC16C5X 单片机指令集
指令集是什么？
我们对操作码进行编码，假设处理器只有4条指令，那么每条指令用2bit即可以表示：
人类认识的操作码 | 计算机认识的操作码 | 人类认识的操作码 | 计算机认识的操作码
load | 00 | store | 10
add | 01 | 。。。 | 11
对操作码编码
同样方法，可以对寄存器和内存进行编码：
人类认识的寄存器 | 计算机认识的寄存器 | 人类认识的寄存器 | 计算机认识的寄存器
R0 | 00 | R2 | 10
R1 | 01 | R3 | 11
对寄存器编码

## Slide 6
PIC16C5X 单片机指令集
指令集是什么？
这时候，我们就可以定义add这条指令在计算机中的格式：
bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | Bit0
操作码 |  | 第一个操作数 |  | 第二个操作数 |  | 第三个操作数 | 
指令格式示例
这种经过编码后的指令称为机器语言。
汇编语言 | 机器语言
add R0,R3,R2 | 01001110
汇编语言与机器语言
处理器读到指令01001110时，根据指令的格式进行解码，解出操作码和操作数，然后执行相应的操作

## Slide 7
PIC16C5X 单片机指令集
计算机语言的发展
早期的人们编程时，都是使用汇编语言进行编程，编译器将汇编语言翻译成机器语言，交由计算机执行，汇编语言描述了计算机运算过程，但是却不符合人类的思维方式，程序员苦在其中。
1977年，巴库斯在图灵奖演说时讲到：“程序设计能从冯.诺依曼风格中解放出来吗？”巴库斯为什么能得到图灵奖，原因在于他发明了世界上第一个高级语言fortran,他当时在IBM工作。巴库斯向人们介绍了一种全新的编程概念：程序员知道自己想要做什么，而并不需要知道是怎样做的。高级语言的编程风格更接近人类的自然语言，有了高级语言后，程序员就摆脱了对计算机的依赖。
后来，又陆续出现了C/C++、Java等高级语言，在这些语言中，两个数求和就可以 写成C=A+B,这样更符合人们的表达方式，编程更为方便。
C/C++这些语言，离人们的自然语言还是很远，编程语言也一直向着更智能的方向发展。在C语言中，矩阵的乘法运算要写3级for循环，而在matlab中，只要一行语言就OK了。在数据库语言SQL中，在一个表中找一个字段，只要SELECT**FROM**就可以了，如果用C语言，则需要大量的的循环和比较操作。
未来，编程语言将发展到和人类的自然语言统一，电脑能听懂人类的语言，这样人们就只要告诉电脑要做什么，而不用告诉电脑怎么做。例如：我们目前的语音识别设计。

## Slide 8
PIC16C5X 单片机指令集
计算机语言的发展
人类语言
高级语言
编程
汇编语言
编译器
机器语言
汇编器
控制信号
翻译
交换V[K]和V[K+1]的值
temp=v[k]
v[k]=v[k+1]
v[k+1]=temp
lw R15, 0(R2)
lw R16, 4(R2)
sw R16, 0(R2)
sw R15, 4(R2)
1000110001100010000000000000000
1000110011110010000000000000010
1010110011110010000000000000010
1010110001100010000000000000000
人类和计算机对话流程

## Slide 9
PIC16C5X 单片机指令集
RISC和CISC指令集
CISC（complex instruction set computer,复杂指令集计算机），其实，最早并没有CISC各种叫法，是指后来出现了一个被称为RISC（reduced instruction set computer,精简指令集计算机），就将以前的计算机叫作CISC。这个就好比，小王以前人都叫他小王，等到一天，别人把他的儿子叫小王的时候，小王也就被别人叫作老王了。
RISC的由来：
代码用到，所以，一些专家将指令集和处理器进行了重新的设计，在新的设计中，只保留了一些常很多时候，处理器提供的大量指令集和复杂寻址方式并不会被编译器生成用的简单的指令，这样处理器就不需要浪费太多的晶体管去做那些复杂又很少使用的功能。典型的例子就是intel 的X86指令集手册有一千多页，而一般的RISC处理器指令集手册则只有二三百页。
由于简单指令通常都能在一个cycle内完成，因此，处理器的频率得以大幅度提升。这个时期为了更好的实现流水线，指令集采用了定长编码，这样指令的译码过程就简单多了。
由于指令集更加精简，这种思想的指令叫作RISC指令集，以前的指令集叫作CISC指令集。

## Slide 10
PIC16C5X 单片机指令集
RISC和CISC指令集
既然RISC指令集这么好，过去为什么会出现CISC指令集?
计算机发展早期，人们使用汇编语言编程，自然更喜欢强大和好用的指令集，处理器的设计人员于是将指令集设计的更强大、更灵活。后来高级语言出现，处理器设计人员有在指令集中增加了一些指令集和特性直接完成高级语言对应的某些功能，如复杂的寻址模式，直接对应指针的运算。
那个时期的存储器既昂贵且速度慢，因此指令使用了变长编码，以节约存储空间。由于一条指令能完成很多的功能，对内存的访问也减少了，这样也减少了缓慢的存储器访问对程序性能的影响。

## Slide 11
PIC16C5X 单片机指令集
指令集的五大家族
处理器公司很多，品牌也很多，而指令集则相对稳定，用指令集对处理器公司分类是比较常见的做法，有5种指令集最为常见，他们构成了处理器领域的五大家族。
X86
ARM
MIPS
Power
C6000

## Slide 12
PIC16C5X 单片机指令集
指令集的五大家族
X86
X86被称为史上最能赚钱的指令集，几乎所有的个人计算机都是用x86指令集的处理器。
1978年，Intel推出8086、8088处理器，IBM-PC采用8088作为器计算机的大脑。1982年，Intel推出80286，IBM PC/AT选择其作为自己的处理器。从此以后，IBM-PC兼容机几乎都采用Intel处理器。Intel也陆续推出386、486、安腾等处理器，X86因此得名。

## Slide 13
PIC16C5X 单片机指令集
指令集的五大家族
ARM
ARM指令集的处理器销量最大。
ARM公司从籍籍无名到分生水起也不过就是十几年的时间，ARM占据了手机市场的90%以上的份额，可以说，ARM是伴随着手机一起繁荣起来的。手机的应用处理器，不管是高通的，还是TI的，东芝还是三星的，在内部都采用了ARM内核。
ARM架构之所以这么收欢迎，在于它从设计之初就将低功耗、低成本的优先级放在了高性能的前面。因为与X86竞争高性能那是不可能的，那些与X86竞争的面向高性能的处理器都逐渐推出了历史舞台，而ARM却与X86相反，侧重于低功耗，低成本，虽然技术实力存在不小的差距，但是却活的很滋润。
ARM公司自己不生产芯片，而是向半导体公司提供指令集授权，内核授权，其他公司使用ARM的处理器内核设计生产自己的处理器芯片。

## Slide 14
PIC16C5X 单片机指令集
指令集的五大家族
MIPS
如果要说最经典的RISC处理器，那么非MIPS莫属，就连它的竞争对手，也不得不承认它的优雅，他被称为处理器教科书的典范，很多其他的处理器都能看到它的身影。
MIPS处理器虽然很经典的处理器，但是却站错了队。MIPS长期以来一直侧重高性能，面向服务器和工作站市场，但是他受到了X86处理器的猛烈阻击，等到MIPS回过头做低功耗时，已经无法撼动ARM在嵌入式市场中先入为主的地位了。

## Slide 15
PIC16C5X 单片机指令集
指令集的五大家族
Power
最早提出RISC思想的是IBM公司，1990年，IBM推出了高性能的POWER（performance optimized with enhanced RISC）处理器。powerPC 处理器上市时候，性能要强于同时期的X86处理器，微软、IBM、Sun、等公司为powerPC 开发了操作系统，但是，众多的小公司却不可能再为powerPC 重新开发应用软件，由于缺乏应用软件， powerPC 难以在PC市场市场维持生计。

## Slide 16
PIC16C5X 单片机指令集
指令集的五大家族
C6000
以上介绍的这些处理器，都是比较通用的处理器，还有一种比较专业的处理器，它的名字叫DSP（digital signal processor 数字信号处理器），专业做信号处理运算的。
这几年，全球无线通信网络建设如火如荼，视频网站，视频通信系统也如雨后春笋般涌现出来，在这些产品或服务的背后，一个是无线通信技术，一个是语音视频技术，二者的共同点在于：他们都需要大量的信号处理运算，而这正是DSP的强项。
现在的DSP芯片主要由TI、Freescale、LSI、等公司推出，TI DSP一家独大，占据绝大部分市场份额。
C6000系列DSP是TI的高端DSP，C62/C64/C64++是定点DSP内核，C67是浮点DSP内核，C66是定点浮点融合的内核。

## Slide 17
PIC16C5X 单片机指令集
PIC指令集
PIC16C5X系列单片机指令集为典型的RISC指令集，每条指令长度均为12，指令由操作码和操作数组成。共有33条指令，按操作分成三类：
1.面向字节的操作类
2.面向位的操作类
3.常数以及控制操作类

## Slide 18
PIC16C5X 单片机指令集
PIC指令集--面向字节的操作类
面向字节的操作指令总共有十八条，高六位是操作码，表明这条指令要进行什么样的操作。第5位表明计算的结果的去向，如果d=0,则表明计算结果将存入工作寄存器W，如果d=1,则表明计算结果存入低五位所确定的那个数据寄存器之中。低五位表示数据寄存器堆的地址。
(11-6) | (5) | (4-0)
OPCODE | d | F(FILE#)

## Slide 19
PIC16C5X 单片机指令集
PIC指令集---------面向字节的操作类
二进制码 | 名称 | 助记符 操作数 | 操作 | 状态影响
0000_0000_0000 | 空操作 | NOP |  | 无
0000_001f_ffff | W送到f | MOVEF F | Wf | 无
0000_0100_0000 | W清零 | CLRW | 0W | Z
0000_011f_ffff | f清零 | CLRF f | 0f | Z
0000_10df_ffff | f减去W | SUBWF f,d | f-Wd | C,DC,Z
0000_11df_ffff | f递减 | DECF f,d | f-1d | Z
0001_00df_ffff | W和f做或运算 | IORWF f,d | W v Fd | Z
0001_01df_ffff | W和f做与运算 | ANDWF f,d | W ^Fd | Z
0001_10df_ffff | W和f做异或运算 | XORWF f,d | W⊕fd | Z

## Slide 20
二进制码 | 名称 | 助记符 操作数 | 操作 | 状态影响
0001_11df_ffff | W加f | ADDWF f,d | W+fd | C、DC、Z
0010_00df_ffff | 传送f到d | MOVF f,d | fd | Z
0010_01df_ffff | f取补 | COMF f,d | fd | Z
0010_10df_ffff | f递增 | INCF f,d | f+1d | Z
0010_11df_ffff | f递减，为0则跳转 | DECFSZ f,d | f-1d, skip if zero | Z
0011_00df_ffff | f循环右移 | RRF f,d | f(n)d(n-1), f(0)C, Cd(7) | C
PIC16C5X 单片机指令集
PIC指令集---------面向字节的操作类

## Slide 21
21
二进制码 | 名称 | 助记符 操作数 | 操作 | 状态影响
0011_01df_ffff | f循环左移 | RLF f,d | f(n)d(n+1), f(7)C, Cd(0) | C
0011_10df_ffff | f半个字节交换 | SWAPF f,d | f(0,3)f(4,7)d | Z
0011_11df_ffff | f递增，为0则跳 | INCFSZ f,d | f+1d, skip if zero | Z
PIC16C5X 单片机指令集
PIC指令集---------面向字节的操作类

## Slide 22
22
PIC16C5X 单片机指令集
PIC指令集--面向位的操作类
面向位的操作有4条指令，高四位为操作码，表明要进行什么样的操作，低五位表明数据寄存器堆的地址，它表明数据的来源，以及操作以后还要继续写入这个寄存器。中间三位表明对八位数据的具体的那一位进行操作。
（11-6） | （7-5） | （4-0）
OPCODE | B(BIT#) | F(FILE#)

## Slide 23
PIC16C5X 单片机指令集
PIC指令集--面向位的操作类
二进制码 | 名称 | 助记符 操作数 | 操作 | 状态影响
0100_bbbf_ffff | 清除f的位b | BCF f,b | 0f(b) | NO
0101_bbbf_ffff | 设置f的位b | BSF f,b | 1f(b) | NO
0110_bbbf_ffff | 测试f的位b,为零则跳转 | BTFSC f,b | test bit(b) in file f , skip if clear | NO
0111_bbbf_ffff | 测试f的位b，为1则跳转 | BTFSS f,b | test bit(b) in file f , skip if clear | NO

## Slide 24
PIC16C5X 单片机指令集
PIC指令集--常数以及控制操作类
常数操作指令总共有11条，低八位为立即数，高四位为操作符，表明到底要进行那种操作。其指令个数如下：
（11-8） | （7-0）
OPCODE | K(LITERAL)

## Slide 25
PIC16C5X 单片机指令集
PIC指令集--常数以及控制操作类
二进制码 | 名称 | 助记符 操作数 | 操作 | 状态影响
0000_0000_0010 | 写OPTION寄存器 | OPTION | WOPTION | 无
0000_0000_0011 | 进入睡眠状态 | SLEEP | 0WDT, stop OSC | TO，PD
0000_0000_0100 | 清除WDT计时器 | CLRWDT | 0WDT | TO,PD
0000_0000_0fff | 设置IO状态 | TRIS f | WIO | 无
1000_kkkk_kkkk | 子程序带参数返回 | RETLW k | kW, stackPC | 无
1001_kkkk_kkkk | 调用子程序 | CALL k | PC+1stack KPC | 无
101k_kkkk_kkkk | 跳转 | GOTO k | kPC | 无

## Slide 26
PIC16C5X 单片机指令集
PIC指令集--常数以及控制操作类
二进制码 | 名称 | 助记符 操作数 | 操作 | 状态影响
1100_kkkk_kkkk | 常数置入W | MOVLW W, k | kW | NO
1101_kkkk_kkkk | 常数和W做或运算 | IORLW k | k v WW | TO,PD
1110_kkkk_kkkk | 常数和W做与运算 | ANDLW W ,k | k ^ W W | NO
1111_kkkk_kkkk | 常数和W做异或运算 | XORLW W ,k | k⊕WW | Z

## Slide 27
PIC16C5X 单片机指令集
小结
CPU是如何实现灵活编程的？
指令集是什么？
RISC与CISC有什么区别？
PIC MCU的指令集分为几类？

## Slide 28
第2章 PIC处理器指令集
谢谢！