## Slide 1
第1章 CPU结构

## Slide 2
第1章 CPU结构
什么叫CPU？
CPU（central processing unit），其实它还有个中文名字叫“中央处理器”，它是由超大集成电路构成的具有运算功能的逻辑部件。
CPU的作用：
计算机的核心部件，它从存储器中读取指令和数据，根据指令对数据进行处理，并且把处理的结果存入存储器或者硬盘，或者输出到显示器。
从上面CPU的作用中我们可以清楚地发现，CPU并不能独立工作，它强大的功能只有配合外部的存储器和其他例如像显示器等IO部件才能体现出来。

## Slide 3
第1章 CPU结构
微处理器的外部结构
从上面CPU的作用中我们可以清楚地发现，CPU并不能独立工作，它强大的功能只有配合外部的存储器和其他例如像显示器等IO部件才能体现出来。

## Slide 4
第1章 CPU结构
微处理器通常有比较多的管脚与外部结构连接而进行通信，完成信息的交换。例如8086CPU单片芯片就有40个管脚。
我们将这些引脚信号称为微处理器级的总线，它的功能如下：
与存储器之间交换信息。
与IO设备之间交换信息。
能输入输出必要的信号
总线是用于连接CPU与其他部件的一组连线。总线从功能上分为三种：
数据总线（data bus）:传送信息
地址总线（address bus）:传送地址码
控制总线（control bus）:传送控制信号

## Slide 5
第1章 CPU结构
CPU内部结构
从前面的章节我们知道CPU有强大的计算功能，其实，它的控制功能也是很重要的一部分功能.
CPU功能:
1.进行算数运算和逻辑运算
2.具有接收存储器与IO接口的数据和发送数据给存储器与IO接口的能力
3.可以暂存少量数据
4.能对指令进行寄存、译码、并且执行指令所规定的操作
5.能提供整个系统所需的定时和控制信号
6.可响应IO设备发出的中断信号

## Slide 6
第1章 CPU结构
微处理器的内部结构

## Slide 7
第1章 CPU结构
从CPU的内部结构可以看出，CPU由四部分构成：算术逻辑运算单元（ALU），工作寄存器、控制器、和IO控制逻辑
1.算术逻辑运算单元ALU：它是运算器的核心，完成所有的运算操作。它是一个组合逻辑电路，无记忆功能。它有两个输入端和一个输出端，在控制信号的控制下，可以完成不同的操作。
2.工作寄存器：可以暂存寻址信息和计算过程中的中间结果。数据寄存器用于暂存操作数以及中间结果，地址寄存器用于暂存操作数的寻址信息。
3.控制器：它是CPU的“指挥中心”，完成指令的读入、寄存和译码，并且产生控制信号序列，使ALU完成制定操作。
4.IO控制逻辑：处理IO操作。

## Slide 8
第1章 CPU结构
控制器由下列部件组成：
程序计数器（PC：program counter）:用于保存下一条需要执行的指令的地址，也称指令指针instruction pointer；
指令寄存器（instruction register，IR）：用于保存从存储器中读入的当前需要执行的指令；
指令译码器（instruction decoder , ID）：对指令进行译码；
控制逻辑部件：根据指令译码的分析，产生控制信号，以完成指令规定的操作；
微处理器状态字（processor state word , PSW）：寄存处理器当前的状态，指令结果是否为0，结果是正负、有没有进位、错位，是否溢出等状态；
堆栈指针（stack pointer , SP）: 指示堆栈的地址。

## Slide 9
第1章 CPU结构
左图为CPU的功能结构，它主要包含两个独立的逻辑单元：执行单元（execution）EU、和总线接口单元BIU（bus interface unit)。ALU的数据总线、队列总线用于EU内部、EU与BIU之间的通信。
EU的功能是执行指令规定的操作，主要部件有：算数逻辑运算单元ALU、暂存器、EU控制器、微处理器状态字PSW、和通信寄存器组。BIU主要完成CPU与存贮器和IO设别之间的信息传递，主要部件有：算数逻辑运算单元ALU，段寄存器，指令指针，内部寄存器，指令队列寄存器和总线控制电路等。

## Slide 10
第1章 CPU结构
EU和BIU单元的并行执行过程
BIU主要完成取指令、存取数据的操作，其中ALU用于计算指令或者数据的地址直接从指令队列寄存器中获取指令，，读取的指令代码存入指令队列寄存器，读取的数据通过ALU总线直接送给EU。EU通过寄存、译码产生控制信号，完成指令规定的操作。
EU和BIU可以独立、并行执行，但相互之间会有协作。当指令队列中还没有指令时，EU处于等待状态，当EU执行指令需要访问存储器或IO端口时，BIU应该尽快完成存取数据的操作，这一个过程如上图所示。

## Slide 11
EU和BIU单元的并行执行过程
第1章 CPU结构
EU和BIU单元执行过程中，应该满足以下规则：
当指令队列寄存器中无指令时，EU处于等待状态。
当指令队列中存满指令，而EU又没有访问存储器和IO端口的需要，则BIU进入空闲状态。
当指令队列中有两个空闲字节，则BIU正在取指令，则应等待BIU完成取指令周期，然后BIU进入存储器和IO端口访问周期。
在EU执行转移、子程序调用或返回指令时，自动清除指令队列的内容。

## Slide 12
第1章 CPU结构
上面介绍了一般的CPU的基本结构，下面我们开始本课程主要介绍的PIC16C5X单片机结构。
单片机==CPU ？？？？
单片机是一个包含了CPU的MUC（micro controller unit）,其实非要搞清楚MCU是何物的话，还是拿大家计较熟悉的PC机打个比方。一台PC机，有CPU（就像人的大脑）、硬盘（存储海量数据）、内存（暂时存放数据的地方、高速运转的数据处理和运算都要靠它，操作系统系统“跑起来”也还是依赖它）、电源、显卡、键盘鼠标等，当然还有一些必要的外设，如光驱、音响、USB口、串口、并口等等，总之是应有尽有。而这个小小的MCU哪怕是DIP-40封装的“大个头”也只是食指大小般大小。可别看它小，“麻雀虽小，五脏俱全”，其实在芯片家族中，它并不算小，但是比起动不动就上千“腿腿”的计算机CPU和那个庞大的机箱来，可真算是非常“迷你袖珍型”的，它的性能和PC机还没法比，但是我们这里可以类比概念。

## Slide 13
单片机==CPU ？？？？
用过单片机的同学都知道它非常“强大”，强大到一旦你学会用它就忘记会废寝忘食，朝思暮想。。。它不仅仅能够运行程序，并且对各种数据进行运算和控制，而且能够存储程序和数据，当然也有一些简单的外设，常见的如GPIO、串口、定时器、看门狗、更强大一点点的甚至还有集成USB口、网口、甚至一些奇形怪状的接口。
第1章 CPU结构

## Slide 14
第1章 CPU结构
有图有真相。。。
Notes: PIC单片机系列是美国微芯公司(MiCroShip)的产品，是当前市场份额增长最快的单片机之一。CPU采用RISC结构，分别有33、35、58条指令(视单片机的级别而定)，属精简指令集。而51系列有111条指令，AVR单片机有118条指令，都比前者复杂。采用Haryard双总线结构，运行速度快(指令周期约160～200nS)，它能使程序存储器的访问和数据存储器的访问并行处理，这种指令流水线结构，在一个周期内完成两部分工作，一是执行指令，二是从程序存储器取出下一条指令，这样总的看来每条指令只需一个周期(个别除外)，这也是高效率运行的原因之一。此外，它还具有低工作电压、低功耗、驱动能力强等特点。
PIC系列单片机共分三个级别，即基本级、中级、高级。其中又以中级的PICl6F873(A)、PICl6F877(A)用的最多，本文以这两种单片机为例进行说明。
这两种芯片除了引出脚不同外(：PICl6F873(A)为28脚的PDIP或SOIC封装PICl6F877(A)为40脚的PDIP或44脚的PICC／QFP封装)，其他的差别并不很大。

## Slide 15
第1章 CPU结构
PIC16C5X系列单片机内部
结构
Notes: PIC16C5X在一个芯片上集成了一个八位的算数逻辑单元ALU和工作寄存器（W）；0.5K~2K的12位程序存贮器——ROM;32~80个数据寄存器——RAM；12~20个I/O端口；8位计数器以及预分频器，时钟，复位，以及看门狗等。内部结构如图所示。

## Slide 16
第1章 CPU结构
PICl6C5x在一个芯片上集成了一个8位算术逻辑单元ALU和工作寄存器(W)；
384~2K的12位程序存储器(ROM)；
32~80个8位数据寄存器(RAM)；
12～20个I／O端口；
8位计数器及预分频器；时钟、复位、以及看门狗计数器等。

## Slide 17
第1章 CPU结构
PICl6C5x MCU把数据存储器RAM当作寄存器来寻址使用以方便编程，寄存器组按功能分成二部分，即特殊寄存器组和通用寄存器组。
特殊寄存器组包括实时时钟计数器RTCC，程序计数器PC，状态寄存器Status，IO口寄存器以及存储体选择寄存器FSR。

## Slide 18
第1章 CPU结构
PIC总线结构采取数据线(8位)和指令线(12位)相分离的哈佛(Harvard)结构。这样可使单片机的指令速度得到提高。当一条指令在ALU中执行时，下一条指令已经被取出放到指令寄存器等待执行了。算术逻辑单元ALU和工作寄存器(W)承担算术逻辑操作任务。PICl6C5x提供二级堆栈(Stack)，所以子程序调用只有二层。使用时一定要注意这点，否则程序运行将失去控制。

## Slide 19
程序存贮器以及堆栈
第1章 CPU结构
本课程以PIC16C6为例，所以这里论述它的结构。
左图可以看出，PIC程序存贮器采用分页结构，每页长度0.5K。对于PIC16C56，它的容量为2页。
页面地址由状态寄存器F3的第5位和第六位（PA0和PA1）确定。
程序转移时候，在本页内可以直接进行；在需要跨页跳转时候（GOTO，CALL），则必须根据将要跳转去的页面，把F3中的PA0和PA1置成相应的值

## Slide 20
数据寄存器
第1章 CPU结构
PIC16C56把数据存贮器RAM都当作寄存器来使用，使寻址简单明洁。
他们功能上可分为操作寄存器，IO寄存器，通用寄存器和特殊功能寄存器。F0~F4是操作寄存器，F5—F7是IO寄存器，
F8—F31为通用寄存器。

## Slide 21
数据寄存器
第1章 CPU结构
一．操作寄存器
1.F0间接地址寄存器
寻址F0实际上意味着间接寻址。实际地址为寄存器选择寄存器F4的内容。
2.F1 实时时钟/计数寄存器（RTCC）
此寄存器是一个八位的计数器，和其他寄存器一样，可由程序进行读写。它用于对外加在RTCC上引脚的脉冲技术，或者对内部时钟计数。
3.F2程序计数器（PC）
程序计数器PC可寻址最多2K的程序存贮器。PIC16C56的PC最多寻址1K的地址空间。
4.F3状态寄存器（tatus）
F3包含了ALU的算数状态，RESET状态，程序存贮器页面地址等。F3中除了PD和TO两位外，其他的位都可由指令来设置或者清零。注意，当执行一条欲改变F3寄存器的指令后，F3中的情况可能出乎你的意料。
5.F4寄存器选择寄存器（FSR）
F4的0—4位在间接寻址中用来选择32个数据寄存器。5—7位为只读位，并且恒为1.

## Slide 22
二、IO寄存器
PIC16C56有两个IO口，RA，RB（F5和F6）。与其他寄存器一样，它们都可以由指令来读写。他们都是可以编程的双向IO口，可以由程序来确定每一根IO端口的输入和输出状态。
1.F5口（A口）
4位IO口寄存器。只能使用其低四位。高四位永远定义为0.
2.F6（B口）
8位的IO口寄存器。
三．通用寄存器
F07——F1FH 为通用寄存器。
第1章 CPU结构

## Slide 23
第1章 CPU结构
四．特殊寄存器
IO控制寄存器（TRISA，TRISB）
它们分别对应A B口，其中TRISA只有四位，和A口对应。执行TRISF指令可把W的值置入IO控制寄存器，一次来定义IO端口的输入和输出状态。当写入1时候，将相应的IO端口置为输入状态（高阻），当写入0，则将相应的IO端口置为输出状态。IO控制寄存器都是只写寄存器，在RESET后，自动置为1.

## Slide 24
第1章 CPU结构
知识点小结
熟悉CPU内部硬件架构；
熟悉PIC MCU内部硬件架构；

## Slide 25
第1章 CPU结构
谢谢！